## Slide 1: KALI 02
Les coordonnées

## Slide 2: Objectifs
2
2
Obj | Contenu/Comportement ou performance | Conditions de réalisation | Normes ou critères de performance
1 | Pouvoir décrire le quadrillage pour des cartes militaires d’état-major | A l’aide d’une carte militaire d’état-major | -
2 | Pouvoir désigner sur carte un Pt déterminé par une coordonnée en 6 et 8 chiffres | De jour, seul, avec l’aide d’une carte d’EM au 1/50000 et d’une boussole et d’un römer. | Erreur autorisée de Max 50 m
3 | Pouvoir déterminer les coordonnées d’un point sur une carte | De jour, seul, avec l’aide d’une carte d’EM au 1/50000 et d’une boussole et d’un römer. | Erreur autorisée de Max 50 m

## Slide 3: Objectifs attitudes
3
3
Compétence | Indicateur de comportement
Respecter les autres | Traite les autres avec respect (lorsque quelqu’un ne comprend pas)
Etre Flexible | Exécute des nouvelles tâches
Agir de manière intègre | Respecte le caractère confidentiel des informations qu’ils lui sont confiées
Suivre les règles | Respecte les promesses et les accords convenus
Communiquer | S’exprime de manière compréhensible (coordonnées) Réagit de manière appropriée aux questions posées
Se développer | A une attitude positive face au feedback de ses supérieurs et de ses collègues

## Slide 4: Aperçu de la leçon
Le quadrillage militaire
Les coordonnées
Conclusion
Questions

## Slide 5: Aperçu de la leçon
Le quadrillage militaire
Les coordonnées
Conclusion
Questions

## Slide 6
DATUM : ED 50 – WGS 84
Le quadrillage militaire
Notes: ED 50 : European Datum 50 = système géodésique établit après la 2ème guerre mondiale pour déterminer des coordonnées. Remplacé par le système WGS 84 car il était basé sur une sphère parfaitement ronde => erreurs de calculs
WGS 84: World Geodetic System 1984= utilisé pour les systèmes GPS actuel. Représentation du géoïde terrestre

## Slide 7
Le quadrillage militaire
Latitude ou Parallèle Longitude ou Méridien

## Slide 8: Aperçu de la leçon
Le quadrillage militaire
Les coordonnées
Conclusion
Questions

## Slide 9
Les coordonnées MGRS (Military Grid Reference System) sont composées :
du chiffre/lettre de la zone
des lettres du carré de 100Km
des 6 ou 8 chiffres du carré de 1Km
Par exemple, la coordonnée exacte d’un point se présentera comme suit :
31U FS 4832 9786
Coordonnées MGRS

## Slide 10
Sous-division en carrés de 100 Km x 100 Km
  Carré de 10000 km²
  Défini par 2 lettres :
    abscisse (1ère lettre)
    ordonnée (2ème lettre)
Coordonnées MGRS
DS | ES | FS
DR | ER | FR
DQ | EQ | FQ
DP | EP | FP
DO | EO | FO
1ère lettre
2ème lettre
Notes: Abscisse = horizontale
Ordonnée = verticale

## Slide 11
Coordonnées MGRS
31U ES … 31U FR … 32U LA …
Notes: Abscisse = horizontale
Ordonnée = verticale

## Slide 12
Donc: déterminer son emplacement dans un carré de 1Km²
FS
100 Km
100 Km
10 Km
10 Km
0
1
7
8
9
4
3
2
5
6
6
7
8
9
5
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
31U FS 58 27

## Slide 13
Donc : localisation précise jusqu’à 100 m
31U FS 58 27
10 Km
10 Km
1 Km
1 Km
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
31U FS 5850 2720

## Slide 14
Composition:
  Chiffre du fuseau 31
  Lettre bande U
  (MGRS) Carrés 10000 km² FS 57 - 28
  (UTM) Carrés 10000 km² 657 - 5628
  Sous-division en carrés (100m) 5 - 2
  Sous-division supplémentaire (10m) 55 - 25
  Coordonnées 6 chiffres : 575 282
  Coordonnées 8 chiffres : 5755 2825
Coordonnées

## Slide 15
31 U FS
57
55
28
25
Coordonnée Corps de Garde

## Slide 16
Moyens pour lire une Coord :
- Une latte
- Un Römer
- Les côtés de votre boussole (échelle)
- ...
Coordonnées

## Slide 18
Où ?
31 U FS 5520 3025

## Slide 19: Aperçu de la leçon
Le quadrillage militaire
Les coordonnées
Conclusion
Questions

## Slide 20: Objectifs
20
20
Obj | Contenu/Comportement ou performance | Conditions de réalisation | Normes ou critères de performance
1 | Pouvoir décrire le quadrillage pour des cartes militaires d’état-major | A l’aide d’une carte militaire d’état-major | -
2 | Pouvoir désigner sur carte un Pt déterminé par une coordonnée en 6 et 8 chiffres | De jour, seul, avec l’aide d’une carte d’EM au 1/50000 et d’une boussole et d’un römer. | Erreur autorisée de Max 50 m
3 | Pouvoir déterminer les coordonnées d’un point sur une carte | De jour, seul, avec l’aide d’une carte d’EM au 1/50000 et d’une boussole et d’un römer. | Erreur autorisée de Max 50 m

## Slide 21: Objectifs attitudes
21
21
Compétence | Indicateur de comportement
Respecter les autres | Traite les autres avec respect (lorsque quelqu’un ne comprend pas)
Etre Flexible | Exécute des nouvelles tâches
Agir de manière intègre | Respecte le caractère confidentiel des informations qu’ils lui sont confiées
Suivre les règles | Respecte les promesses et les accords convenus
Communiquer | S’exprime de manière compréhensible (coordonnées) Réagit de manière appropriée aux questions posées
Se développer | A une attitude positive face au feedback de ses supérieurs et de ses collègues

## Slide 22: Aperçu de la leçon
Le quadrillage militaire
Les coordonnées
Conclusion
Questions