## Slide 1: KALI 04
Point de station et itinéraire

## Slide 2: Objectifs
2
2
Obj | Contenu/Comportement ou performance | Conditions de réalisation | Normes ou critères de performance
1 | Pouvoir déterminer son point de station | De jour, seul, avec l’aide d’une carte d’EM au 1/50.000 et d’une boussole et d’un römer. En s’aidant d’un point de repère/une distance, intersection de deux directions… | Erreur autorisée de Max 50 m
2 | Pouvoir déterminer un itinéraire | De jour, seul, avec l’aide d’une carte d’EM au 1/50.000 et d’une boussole et d’un römer. | -

## Slide 3: Objectifs
3
3
Compétence | Indicateur de comportement
Respecter les autres | Traite les autres avec respect (lorsque quelqu’un ne comprend pas)
Etre Flexible | Exécute des nouvelles tâches
Agir de manière intègre | Respecte le caractère confidentiel des informations qu’ils lui sont confiées
Suivre les règles | Respecte les promesses et les accords convenus
Communiquer | S’exprime de manière compréhensible (coordonnées) Réagit de manière appropriée aux questions posées
Se développer | A une attitude positive face au feedback de ses supérieurs et de ses collègues

## Slide 4: Aperçu de la leçon
Détermination du point de station
Détermination d’un itinéraire
Conclusion
Questions

## Slide 5: 1. Détermination du point de station
En fonction du chemin parcouru :
  Retrouver le point de départ
  Chemin parcouru et points marquants
  Repérer ces points sur la carte
  Retracer l’itinéraire

## Slide 6: 1. Détermination du point de station
Par un point de repère et une distance :
  Repérer un point marquant connu
  Prendre l’azimut de ce point
  Déterminer la distance
  Reporter l’Az inverse sur la carte à partir de ce point marquant
  Reporter sur la carte la distance et déterminer le point de station

## Slide 7: 1. Détermination du point de station

## Slide 8: 1. Détermination du point de station
Par intersection de deux directions:
  Rechercher deux points marquants sur le terrain
  Orienter la carte en fonction des deux points
  Déduire votre position en imaginant l’intersection entre les deux directions

## Slide 9: 1. Détermination du point de station

## Slide 10: Aperçu de la leçon
Détermination du point de station
Détermination d’un itinéraire

## Slide 11: 2. Détermination d’un itinéraire
Sur carte :
  Orienter la carte
  Point de station
  Destination
  La direction générale
  Le meilleur chemin
  Régler boussole
  Distance + estimer temps
  Pendant le mouvement, suivre sur la carte

## Slide 12: 2. Détermination d’un itinéraire
Avec la boussole :
  Prendre l’Az du point de destination
  Régler la boussole
  Sur le terrain, repérer un point correspondant à l’Az, et suivre cette direction
  Répétez cette action jusqu'à la destination

## Slide 13: Objectifs
13
13
Obj | Contenu/Comportement ou performance | Conditions de réalisation | Normes ou critères de performance
1 | Pouvoir déterminer son point de station | De jour, seul, avec l’aide d’une carte d’EM au 1/50.000 et d’une boussole et d’un römer. En s’aidant d’un point de repère/une distance, intersection de deux directions… | Erreur autorisée de Max 50 m
2 | Pouvoir déterminer un itinéraire | De jour, seul, avec l’aide d’une carte d’EM au 1/50.000 et d’une boussole et d’un römer. | -

## Slide 14: Objectifs
14
14
Compétence | Indicateur de comportement
Respecter les autres | Traite les autres avec respect (lorsque quelqu’un ne comprend pas)
Etre Flexible | Exécute des nouvelles tâches
Agir de manière intègre | Respecte le caractère confidentiel des informations qu’ils lui sont confiées
Suivre les règles | Respecte les promesses et les accords convenus
Communiquer | S’exprime de manière compréhensible (coordonnées) Réagit de manière appropriée aux questions posées
Se développer | A une attitude positive face au feedback de ses supérieurs et de ses collègues

## Slide 15: Aperçu de la leçon
Détermination du point de station
Détermination d’un itinéraire
Conclusion
Questions